Automatyczny analizator do wykonywania oznaczeń immunochemicznych

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2023r. |  |  |
| 2. | Metody pomiarowe: chemiluminescencja |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora – min. 150 testów/godz. |  |  |
| 4. | Analizator na biurkowy |  |  |
| 5. | Pozycje na próbki pacjentów – min. 100 |  |  |
| 6. | Odczynnikowe zawierają 50 i/lub 100 oznaczeń |  |  |
| 7. | Pozycje na odczynniki – min. 15 |  |  |
| 8. | Program kontroli jakości - możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka |  |  |
| 9. | Możliwość dostawiania i usuwania odczynników i materiałów zużywalnych w dowolnym czasie, bez konieczności pauzowania aparatu |  |  |
| 10. | Pomiar reakcji w jednorazowych kuwetach/ segmentach pomiarowych |  |  |
| 11. | Kalibratory i minimum jeden poziom kontroli zawarty w każdym opakowaniu testowym |  |  |
| 12. | Praca z różnymi rodzajami probówek (pierwotne, wtórne) |  |  |
| 13. | Programowanie próbek przez barkody |  |  |
| 14. | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 15. | Identyfikacja odczynników i automatyczne wczytywanie wzorcowej krzywej kalibracyjnej metodą RFID lub barkodem |  |  |